## Slide 1
Veilige houtbewerkingstechnieken

## Slide 2: VERTICALE FREESMACHINE

## Slide 3: montage snijgereedschap
frees verkeerd gemonteerd
draairichting
RISICO : beschadiging frees
verbranding hout

## Slide 4: montage snijgereedschap
frees te hoog op de as gemonteerd
RISICO : te grote krachten/belasting op de freesas

## Slide 5: tafelopening
tafelopening veel te groot !
RISICO :
kleinere werkstukken worden niet ondersteund terugslag / kapotslaan werkstuk

## Slide 6: tafelopening
correct ingestelde tafelopening

## Slide 7: geleideropening
opening tussen de wangen veel te groot
RISICO :
werkstuk blokkeert in geleideropening terugslag / kapotslaan werkstuk

## Slide 8: geleideropening
opening tussen de wangen = ok

## Slide 9: instelling beveiliging
drukt zijwaarts en neerwaarts goed aan tegen het werkstuk

## Slide 10: inloopwerk
inzetten van uit de losse hand
RISICO’S
grote kans op terugslag
in combinatie met slecht afgestelde beveiliging grote kans op het raken van de frees met de linkerhand
-

## Slide 11: inloopwerk
werkstuk steunt tegen een aanslag
bij inzetten geen terugslag mogelijk
kracht wordt opgevangen door de aanslag

## Slide 12: aandrijver
voldoende neerwaartse druk
voldoende zijwaartse druk

## Slide 13: hulpstukken
helpt terugslag voorkomen magnetische bevestiging
te gebruiken in combinatie met beveiliging

## Slide 14: hulpstukken
hulpstuk laat toe om kleine stukken te frezen zonder risico

## Slide 15
http://zelfinspectie.nl/houttimmerenmeubelsector/#