## Slide 1
Veilige houtbewerkingstechnieken

## Slide 2: PANEELZAAG

## Slide 3: Keuze zaagblad
96 tanden
PLAATMATERIAAL

## Slide 4: Keuze zaagblad
60 tanden
PLAATMATERIAAL

## Slide 5: Keuze zaagblad
32 tanden
geschikt voor het verzagen van ?
SCHULPZAAG -MASSIEF HOUT

## Slide 6: massief hout zagen met de paneelzaag
RISICO’S
  te veel tanden = minder goede afvoer zaagsel
  verbranden van het hout (zeker bij te snelle doorvoer)
  risico op brand in de machine of houtstofafzuiging door gloeinesten
  beschadiging zaagblad

## Slide 7: hoogte-instelling van de zaag
goed of fout ?

## Slide 8: hoogte-instelling van de zaag
plaat is over de zaag gelopen
Risico ?
zaag te laag ingesteld
slecht zaagresultaat
kans op terugslag

## Slide 9: hoogte-instelling van de zaag
voldoende hoog
te laag
kracht naar beneden gericht
kracht horizontaal gericht
terugslag mogelijk !
extra risico bij verminderde
snijcapaciteit

## Slide 10: instelling spouwmes
spouwmes te hoog

## Slide 11: instelling spouwmes
afgestemd op de diameter van de zaag
ca 3 mm van de zaag
ca 3mm lager dan het zaagblad
terugslag vermijden

## Slide 12: instelling veiligheidskap
handen onder de veiligheidskap
kans op ernstige handkwetsuur
amputatie

## Slide 13: instelling veiligheidskap
veiligheidskap net boven het werkstuk
handen in veilige zone

## Slide 14: veiligheidskap- onder hoek zagen
monteer de brede veiligheidskap om veilig onder hoek te kunnen zagen

## Slide 15: veiligheidskap- onder hoek zagen
monteer een brede veiligheidskap om veilig onder hoek te kunnen zagen

## Slide 16: instelling langsgeleider
langsgeleider gekanteld op hoge zijde
beveiliging steunt op langsgeleider
zaagblad niet afgeschermd

## Slide 17: instelling langsgeleider
beveiliging sluit perfect aan op het werkstuk
zaagblad volledig afgeschermd
langsgeleider gekanteld voor gebruik op de smalle zijde

## Slide 18: verzagen van smalle werkstukken
situatie uit de praktijk die aanleiding gaf tot een ernstig arbeidsongeval
werkstuk begon te trillen
persoon greep naar het werkstuk en amputeerde deel van de wijs- en middenvinger

## Slide 19: verzagen van smalle werkstukken
gebruik duwhout

## Slide 20: instelling langsgeleider - afkorten
geleider achter het zaagblad

## Slide 21: instelling langsgeleider - afkorten
klemming werkstuk mogelijk = terugslag

## Slide 22: instelling langsgeleider - afkorten
correcte positie geleider
geen gevaar voor klemming

## Slide 23: wegnemen afgezaagde stukken
situatie uit de praktijk die aanleiding gaf tot een ernstig arbeidsongeval
persoon greep naar het werkstuk om het te verwijderen en raakte de zaag (ernstige snijwonde)

## Slide 24: wegnemen afgezaagde stukken
afgezaagd stuk altijd verwijderen met duwhout